## Slide 1: Installationer og udstyr
Der stilles omfattende krav til materiel, installationer og værktøj. Det drejer sig om kvalitet og sikkerhed i forhold til arbejde.

## Slide 2: Tekniske foranstaltninger Installationer og udstyr, nogle vigtige principper
De tekniske foranstaltninger er en vigtig del af sikkerheden. Det er de sammen med de administrative foranstaltninger og herunder dokumentation.
De forskellige tiltag skal fjerne risici så vi kan udfører vores arbejde uden fare. (Udstyr, værktøj, installationsmåder samt regler og procedurer)
Ved sikringen af arbejdsmiljøet skal man i første omgang:
Forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvor det på grund af aktivitetens art ikke er muligt,
undgå antændelse af eksplosive atmosfærer, og
begrænse de skadelige virkninger af en eksplosion for at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed.

## Slide 3: Tekniske foranstaltninger
Vi skal se på forebyggelse af farlige eksplosive atmosfære samt overvågning af eksplosionsfarlige områder.
  Ventilation er vigtigt og en effektiv måde at fjerne den eksplosionsfarlige atmosfære.
  Overvågning af anlæg og det område vi arbejder i, er sammen med korrekte materiel, værktøj og udstyr vigtigt, da det drejer sig om vores sikkerhed.

## Slide 4: Tekniske foranstaltninger Bagsiden af en gammel inspektionslampe

## Slide 5: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
Kraftig ventilation er en god og effektiv metode til at undgå farlig eksplosiv atmosfære eller begrænse omfanget at en eksplosion.
Beredskabsstyrelsen er en vigtig myndighed. De har beskrevet sammenhængen mellem ventilationskapacitet, tilgængelighed/pålidelighed og den eksplosive atmosfæres.
Hvis et ventilationsanlæg anvendes til at fjerne eksplosionsfare, skal der være installeret kontrol- og alarmanordning der giver signal hvis anlægget ikke har tilstrækkelig funktion.
En vigtig ting er også at procesanlæg er tætte, så det undgås at brandbare stoffer fra anlægget slipper ud. (eksempler: drypper, siver, dampe og gasser kan slippe ud)

## Slide 6: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
Hvis der er udslip af brændbare stoffer: gasser, væsker, støv med mere, skal vi gøre noget ved. Vi kan ventilerer området, opsamle stoffet, eller eksempelvis gøre træstøvet fugtigt eller på anden måde gøre det uskadelig.
Eksplosionsfarlige gasser og dampe kan gøres sikre ved tilstrækkelig god ventilation.
En koncentration på mindre end 25% af den nedre eksplosionsgrænse anses normalt for sikker. Men… God praksis er 10% af den nedre eksplosionsgrænse.

## Slide 7: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
Altså en koncentration på 25% af den nedre eksplosionsgrænse. God praksis er 10% af den nedre eksplosionsgrænse.
10%
25%

## Slide 8: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
Sikring og overvågning af koncentrationen kan ske ved anvendelse af gasdetektorer som give advarselssignal med lys og/eller lyd.
Ved advarsel kan igangsættes øget ventilation eller automatisk stop af eventuel udslip.
Det kan også være nødvendig at installerer automatisk nedlukning af anlægget.

## Slide 9: Tekniske foranstaltninger fortsat
Arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler og enhver tilhørende tilslutningsanordning, der er til brug for ansatte og andre der arbejder på og nær anlæg og i områder som udgør eller kan udgør en risiko. Disse skal:
  Udformes.
  Konstrueres.
  Samles
  Installeres
  Vedligeholdes og
  Benyttes
  På en sådan måde, at risikoen for eksplosioner bliver så lille som mulig.

## Slide 10: Tekniske foranstaltninger Eksempler på materiel og installationer

## Slide 11: Tekniske foranstaltninger Eksempler på materiel og installationer

## Slide 12: Tekniske foranstaltninger Eksempler på materiel og installationer

## Slide 13: Tekniske foranstaltninger Eksempler på materiel og installationer

## Slide 14: Tekniske foranstaltninger Overvågning
Når der arbejdes i eksplosions farlige områder skal der være en overvågning med teknisk udstyr. (gasdetektor) og/eller automatisk kontrolanordning på ventilationsanlægget.
Hvis der konstateres brændbare stoffer i området skal instrukserne i APV’en følges og det kan være påkrævet at evakuere området. Instrukserne skal være skriftlige.
Der kan være særlige forhold der skal tages i betragtning ved arbejde med tændkilder, og ved varmt arbejde.

## Slide 15: Administrative foranstaltninger Eksempel på Arbejdstilladelse (taget fra arbejdstilsynet)

## Slide 16: Administrative foranstaltninger Eksempel på arbejdstilladelse til varmt arbejde

## Slide 17: Administrative foranstaltninger Eksempel på arbejdstilladelse til varmt arbejde

## Slide 18: Administrative foranstaltninger Eksempel på arbejdstilladelse til varmt arbejde

## Slide 19: Administrative foranstaltninger Eksempel på arbejdstilladelse til varmt arbejde

## Slide 20: Administrative foranstaltninger Eksempel på arbejdstilladelse til varmt arbejde

## Slide 21: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af tændkilder.
I eksplosionsfarlige områder skal man sikre sig at effektive tændkilder ikke er tilstede. Eller at sandsynligheden herfor er tilstrækkelig lille i henhold til zoneklassifikationen.
Materiel omfattet af ATXE 94/9/EF ”indretningsdirektivet” skal som minimum opfylde materielkategoriens normer for det zoneområde de anvendes eller installeres i.
Et overblik over sammenhængen mellem zoner og materielmærkning kommer herefter.

## Slide 22: Tekniske foranstaltninger Regler og beskyttelsesprincipper for udstyr
Vi skal se lidt nærmere på mærkningen af udstyr og materiel
Fabrikanten af udstyr skal forebygge dannelsen af potentielle tændkilder.
Fabrikanten skal mærke materiellet med:
  Gruppe, kategori, G og/eller D,
  Gruppe I er for materiel til minedrift og Gruppe II er for øvrigt materiel.
  Kategori henviser til den zone/område hvor delen må anvendes.
  G står for “Gas” og D for “Dust” (støv)
temperaturklasse(el. T ) og
eventuelle begrænsninger, fx gasgruppe
CE og EX mærkning

## Slide 23
Zoneklassifikation* | Materiel omfattet af ATEX 94/9/EF direktivet: Kategori** vælges som | Øvrige tekniske hjælpemidler: Tændkilder skal undgås ved
0 | II 1 G | problemfri drift (normal drift) forudsigelige forstyrrelser og sjældent forekommende driftsforstyrrelser
1 | II 1 G eller II 2 G | problemfri drift (normal drift) og forudsigelige forstyrrelser
2 | II 1 G, II 2 G eller II 3 G | problemfri drift (normal drift)
20 | II 1 D | problemfri drift (normal drift) forudsigelige forstyrrelser og sjældent forekommende driftsforstyrrelser
21 | II 1 D eller II 2 D | problemfri drift (normal drift) og forudsigelige forstyrrelser
22 | II 1 D, II 2 D eller II 3 D | problemfri drift (normal drift)
Tabel 3.2. Omfanget af beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af zoneklassifikationen. Tabellen gælder for alle former for tændkilder

## Slide 24: Tekniske foranstaltninger Regler og beskyttelsesprincipper for udstyr
Vi skal se lidt nærmere på mærkningen af udstyr.
Temperaturklassen angiver maksimal overfladetemperatur, som materiellet kan opnå (inkl. sikkerhedsfaktor)
  Her ser vi sammenhængen mellem temperaturklasser og temperaturer. I stedet for temperaturklasse kan materiellet også mærkes med faktisk temperatur (inkl. sikkerhedsfaktor). Temperaturklasse Max overflade temp. °C
    T1 : 450
    T2 : 300
    T3 : 200
    T4 : 135
    T5 : 100
    T6 : 85

## Slide 25: Tekniske foranstaltninger Regler og beskyttelsesprincipper for udstyr
Eksempler på mærkning:

## Slide 26: Tekniske foranstaltninger Støv udgør en risiko. Det kan eksploderer !
Støv skal undgås i arbejdslokaler. Det kan gøres ved effektiv ventilation og udsugning og gennem procesudsugning samt regelmæssig rengøring. Rengøring med trykluft anvendes normalt aldrig da støvet vil hvirvles op.
Procesanlægget skal også regelmæssigt kontrolleres og rengøres indvendigt, således støvaflejringer kan blive fjernet.

## Slide 27: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af tændkilder (fortsat)
Vi skal se lidt nærmere på de forskellige typer af tændkilder.
Åben ild Kan være fra: svejsning, skærebrænder, tagdækning og rygning.
  Åben ild må ikke forekomme i områder med risiko for farlige eksplosiv atmosfære.
  Er det nødvendigt at anvende åben ild eller lignende, skal det sikres at der ikke er eksplosionsfare umiddelbart inden og når arbejdet udføres. VARMT ARBEJDE
Statisk elektricitet
  Der kræves potentialudligning af udstyr, og virkningerne af statisk elektricitet skal reduceres til et sikkert niveau. Sikkerhedsstyrelsens fastsætter reglerne herfor.
  Der kan være krav om at sikkerhedssko og arbejdstøj har antistatiske egenskaber. Altså kan bortlede statisk elektricitet, så udladninger, der kan medføre eksplosionsfare, undgås.

## Slide 28: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af tændkilder (fortsat)
Vi skal se lidt nærmere på de forskellige typer af tændkilder.
Varme overflader
  Materiels temperaturklasse skal vælges, så det passer til det aktuelle stoffets antændelsestemperatur.
  Varmt arbejde og procesmæssig opvarmning af materialer, skal vurderes og imødegås af brugeren.
Mekaniske gnister
  Solide konstruktioner, der ikke let slides eller bules, er sammen med passende afstand og lav hastighed mellem bevægelige dele, metoder til at undgå mekaniske gnister.
  Håndmaskiner, der genererer mange gnister, skal enten være eksplosionssikrede, eller de må kun anvendes, når det er udelukket, at der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære.

## Slide 29: Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af tændkilder (fortsat)
Vi skal se lidt nærmere på de forskellige typer af tændkilder.
Elektriske installationer
  Elektriske installationer og apparater skal være indrettet, så de ikke afgiver gnister eller kan forårsage ukontrollerede varme overflader.
Kemiske reaktionen
  I alle zoner skal man så vidt muligt undgå stoffer, som er tilbøjelige til selvantændelse. Hvis sådanne stoffer håndteres, skal de fornødne beskyttelsesforanstaltninger tilpasses den konkrete situation

## Slide 30: Tekniske foranstaltninger Regler og beskyttelsesprincipper for udstyr
Forebyggelse af tændkilder generelt samt regler og beskyttelsesprincipper.
Risikoen for en eksplosion kan sjældent forebygges totalt. Derfor skal der være passende foranstaltninger, der begrænser skadevirkningerne af en eksplosion så meget som muligt.
Materiel konstrueres forskelligt i forhold til dette.
  Eksplosionsfast udstyr.
  Eksplosionsaflastning
  Eksplosionsundertrykkelse
  Eksplosionsbarrierer
Andre foranstaltninger: Placering af anlæg, flugtveje og førstehjælpsudstyr.

## Slide 31: I næste del kigger vi indenfor her.