## Slide 1: Multimeter grundkursus Modstand

## Slide 2: Målet med dagen….

## Slide 3: Grundlæggende elektriske enheder
Måler og beskriver størrelserne
Størrelsen | Måles i | Symbol
Strøm | Ampere | A
Spænding | Volt | V
Modstand | Ohm | Ω
Effekt | Watt | W

## Slide 4: Grundlæggende elektriske enheder
Måler og beskriver størrelserne
Størrelsen | Grundenhed | Dekader brugt i Auto
Strøm | A | Milliampere = mA = 0,001A
Spænding | V | Millivolt = mV = 0,001V Kilovolt = kV = 1000,00
Modstand | Ω | Gigaohm = GΩ = 1.000.000.000 Ω Megaohm MΩ = 1.000.000 Ω Kiloohm = kΩ = 1.000 Ω
Effekt | W | Milliwatt = mW = 0,001 W Kilowatt = KW = 1.000 W

## Slide 5: Multimetre
Mange farver og versioner
  Har mange fælles grundlæggende funktioner
  Analoge / digitale
    Latens = tidsforsinkelse (reaktionstid)

## Slide 6: Klargør MM til måling før hver brug
Check multimeter og ledninger:
Tænd på Ω
  Nogle MM skal skiftes måle område manuelt
Ledninger i Ω og COM
Hold ledninger sammen
Skal vise 0 (eller næste nul…)
God idé
Check også funktion på en kendt spændingskilde
OL = Open Loop = ingen forbindelse
og så er der noget galt……

## Slide 7: Måling af modstand med multimeter
Ofte brugt af mekaniker til fejlsøgning på komponenter
F.eks. her et tændingssystem:

## Slide 8: Måling af modstand
Vi sender (en lillebitte smule) strøm igennem den del vi måler
Delen skal derfor altid være afbrudt fra kredsløbet så den ikke løber andre steder rundt
Der kommer mindre retur end vi sender ud… jo større modstand jo større forskel

## Slide 9: Multimeter grundkursus GF1 – tema 4 Spænding

## Slide 10: Grundlæggende elektriske enheder
Måler og beskriver størrelserne
Størrelsen | Måles i | Symbol
Spænding | Volt | V

## Slide 11: Spænding på to måder…
Jævnspænding
  + & -, batterier
Vekselspænding
  Stikkontakter
  Signaler
  AC Elmotorer

## Slide 12: Grundlæggende elektriske enheder
Måler og beskriver størrelserne
Størrelsen | Grundenhed | Dekader brugt i Auto
Spænding | V | Millivolt = mV = 0,001V Kilovolt = kV = 1000,00

## Slide 13: Klargør MM til måling før hver brug
Check multimeter og ledninger:
Tænd på Ω
  Nogle MM skal skiftes måle område manuelt
Ledninger i Ω og COM
Hold ledninger sammen
Skal vise 0 (eller næste nul…)
God idé
Check også funktion på et batteri
OL = Open Loop = ingen forbindelse
og så er der noget galt……

## Slide 14: Måling af spændinger
Måles normalt med kredsløbet tilsluttet
  Ellers er der ofte ikke noget at måle…
Sørg for god elektrisk forbindelse
  Oxydering, ir & rust
Ødelæg ALDRIG isoleringen!!

## Slide 15: Praktisk måling af spænding med multimeter
Rød på PLUS
Sort på MINUS
Der sker ikke noget ved at ombytte men multimeter viser ”-” foran tallet f.eks. -1.432 V
PRØV DET SELV

## Slide 16: Opsamling af resultater
Måleusikkerheder?
Hvor nøjagtigt bliver det?
Polarisering (+ & -)
Ir & korrosion på målepunkter
Multimeter kvalitet, kalibrering og vedligehold
Vi er mere
Gulf end NASA

## Slide 17: Multimeter grundkursus GF1 – tema 4 Strøm

## Slide 18: Grundlæggende elektriske enheder
Måler og beskriver størrelsen
Størrelsen | Måles i | Symbol
Strøm | Ampere | A
Bemærk at måleledninger normalt skal skifte til en anden bøsning (hul)
Strømmålingen er den relativt sværeste måling
Strømmåling anvendes ikke så ofte af mekanikeren som måling af spænding og modstand

## Slide 19: Eksempel på strømmåling (Toyota)
Bemærk:
Stik til blæsermotor afbrydes og strøm forsynes direkte fra batteri gennem multimetret.
Blæsermotoren vil kører under målingen (hvis den duer…)

## Slide 20: Grundlæggende elektriske enheder
På multimetret:
Strøm | Dekade
µA | Micro Ampere Milliondedel = 0,000001 A
mA | Mili Ampere Tusinddel = 0,001 A
A | Ampere Grundenhed = 1,0 A
Måleområde og målebøsning (hul) skal passe sammen!

## Slide 21: Pas på!
Når multimetret er indstillet på Ampere måling er dets indre modstand LAV (næste 0 ohm)
Hvis du vil måle spænding og ”glemmer” at checke om ledningerne sidder rigtigt så forsøger du reelt at måle hvor meget strøm batteriet kan afgive!
=
EN KORTSLUTNING

## Slide 22: Er sikringen ”gået”
Instrumenterne er sikrede med sikring men de er relativt dyre
Funktionscheck:
Hvis multimetret kan måle ohm ved at holde så er sikring OK.
Hvis ikke kan sikringen være sprunget – adskil og udmål med andet multimeter

## Slide 23: Klargør MM til måling før hver brug
Check multimeter og ledninger:
Tænd på Ω
  Nogle MM skal skiftes måle område manuelt
Ledninger i Ω og COM
Hold ledninger sammen
Skal vise 0 (eller næste nul…)
God idé
Check også funktion på en kendt spændingskilde
OL = Open Loop = ingen forbindelse
og så er der noget galt……

## Slide 24: Praktisk måling af strøm med multimeter
Rød = forsyningen (mest positiv)
Sort = retur (mindst positiv)
Der sker ikke noget ved at ombytte men multimeter viser ”-” foran tallet f.eks. -1.432 A
PRØV DET SELV
Lampen tænder selvom kontakten er slukket
- Strømmen løber gennem multimetret under målingen

## Slide 25: Break-out kabler
Kan være nødvendige for strømmåling ved multistik
  f.eks. forlygtepære

## Slide 26: Multimeter til strømmåling
Multimetret er KUN egnet til at måle små strømme – 0,001 til ca. 10 A
Mange systemer på biler fungere med større strømme f.eks.:
Startmotor 100 – 1000 A
Generator 50 – 250 A
Viskermotorer 8 – 15 A
Brændsstofpumpe 8 – 20 A
og flere andre

## Slide 27: Tang Ampere Meter
Godt:
Anvendeligt til større strømme
Kræver ikke at strømmen går gennem apparatet (ingen sikringer går)
Let at anvende
Mange modeller kan også måle andet som alm. multimeter
Dårligt:
Ikke så præcist
Kan være vanskeligt at aflæse (at se display)
Ikke altid plads til at kunne isolere én enkelt leder

## Slide 28: Tang Ampere Meter
Her anvendt til måling at starter strøm
SKAL anvendes til alle målinger på starter og generator kredsløb
Bemærk: ”Vendt forkert” for at kunne aflæse display. Derfor viser den en strøm på -128 A