## Slide 1: praktisk øvelser Modul 3.5
november 2024

## Slide 2: Opgave 1. solceller Styring.
Materialer:
4 stk. solceller
4 stk. 24VDC relæer
230V ledning med han og hun stik (ledning klippet over)
Vindblæser
Værktøj og multimeter.
Beskrivelse af opgaven:
Alle 4 stk. små solcellerpaneler skal trække hvert deres eget relæ, Relæ 1 skal være on før relæ 2 må gå on, relæ 2 skal være on før relæ 3 må gå on. osv. først når alle relæerne er trukket, må vindblæser starte.
Inden i går i gang skal der laves et diagram over opstillingen.
Færdig når i har vist underviseren resultatet.

## Slide 3: Opgave 2. Solceller.
Materialer:
1 stk. rullebord med solcelleanlæg Off Grid.
1 stk. 230V belastning til solcelleanlæg.
1 stk. Værktøj og multimeter.
Beskrivelse af opgaven:
Finde ud af hvad det betyder for effekten af solcellerne, hvilken retning N, S, Ø, V, Vandret i forhold til solen. Måle strøm og spænding, samt beregne effekt. Sammenlign målte med displayet.
Lave lille simpel skema med jeres oplysninger omkring målingerne.
Lær ved leg. Lave skygger på panelet osv.
Mål og beregn effekt tabet i %, fra solcellerne igennem Solar Charge Controller, når den lader på batteriet.
Mål og beregn effekt tabet i %, fra batteriet igennem HybridPower 300W til 230V belastning.
Er der tab i batteriet ?, samt hvad tror i samlet tab er for solcelleanlægget fra sol ned på batteri og fra batteri ud til forbrug??.

## Slide 4: Opgave 3. Brintbil.
Materialer:
1 stk. Brintbil
Demineraliseret væske
2 stk. AA batterier.
Evt. sæbebobler og lighter
Beskrivelse af opgaven:
Lav først brint og derefter få bilen til at køre ved hjælp af brinten.
Evt. sæbebobler vand i brint beholder, og derefter antænne boblerne med lighteren.

## Slide 5: Opgave 4. Varmepumpe luft/luft
Materialer:
1 stk. rullebord med varmepumpe luft/luft.
1 stk. Værktøj og multimeter, samt ELMA C.A 8336 Quality analyser.
Beskrivelse af opgaven:
Varmepumpe. Lave opsætning af uge/natsænkning program(skiftes så alle gør det). samt skifte imellem køl og varme, se manometer.
Passer faktiske effektforbrug med mærkepladen ved max drift, både ved varme og køl mode.
Afgiver varmepumpen støj/spændingskvalitet tilbage på nettet ?.

## Slide 6: Opgave 5. Solcelleanlæg tag Mercantec.
Materialer:
Mercantecs solcelleanlæg på taget.
App/PC Program.
Beskrivelse af opgaven:
Tilgå App/PC
Aflæs hvad anlægget har produceret i april i forhold til Juli måned, samt se hvordan batteriet bliver udnyttet i forhold til februar måned.
Bliver batteriet udnyttet fuldt ud ?, samt er køb og salg af kw sat rigtig op ?.
Hvad bruges Power Smart Sensor til her på skolen. Lav tegning hvordan.
Lav en eltegning/forslag til hvilke materialer man skal bruge, hvis man vil køre off grid på et solcelleanlæg.
Kan dette lade sig gøre med skolens solcelleanlæg ?.